(Versió març 2008)

1. Observacions per a omplir l'imprès ITE-1

(1)	El representant del titular emplenarà els requadres de l’imprès ITE-1 que no estiguin ombrejats, amb les dades que han de facilitar-li els tècnics responsables. En cas de desconèixer alguna de les dades a l’hora de la presentació de l’expedient, s’hauran d’aportar abans de segellar i signar el requadre de conformitat de la instal·lació, (requadre 11). En cap cas es podrà ometre la signatura del representant en el requadre 10.

(2)	En el requadre 4 s’emplenaran totes les caselles que escaiguin. Cal observar:

•	Locals o edificis:   es classificarà la utilització prevista del local o edifici d’acord amb les definicions contingudes a l’apartat 3.108 de la norma UNE 100000-1995. Climatització. Terminologia.

•	Sala de màquines: per a sala de calderes, a més de la seguretat normal o elevada, cal marcar risc baix, risc mitjà o risc alt (segons escaigui IT.1.3.4.1.2 del RITE del RD 1027/2007 o segons escaigui ITE 02.15.7 del RITE del RD 1751/1998 i norma UNE 100020-1989. Climatització. Sala de màquines (veure notes 9 i 10).

•	Centrals de producció de calor o fred: en cas de no tractar-se de cap de les descrites, cal emplenar el requadre altres i descriure-la a continuació.

•	Potència tèrmica nominal total: en un edifici que disposi d’instal·lacions individuals, la potència tèrmica nominal, també dita instal·lada, en règim de calor o fred, serà igual a la suma de les potències parcials.

En cas d’energia solar, s’indicarà la potència tèrmica nominal de les instal·lacions convencionals de recolzament o auxiliars, o bé, en cas de no existir equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia solar, la potència tèrmica resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats.

•	Refrigerant: número d’identificació segons la MI-IF-002 del Reglament de Plantes i Instal·lacions frigorífiques.

- En energia solar, superfície total d’obertura del camp de captadors solars.

(3)	En el requadre 6 únicament s’indicarà el número de registre RITE si el tràmit es reforma, així com el núm. REIC de l’activitat si el titular està inscrit en el Registre d’Establiments Industrials de Catalunya.

(4)	L’EIC emplenarà els requadres ombrejats.

(5)	Data i signatura de l’inspector i de l’interventor que controlin la instal·lació, segons escaigui.

(6)	SPI (Suma Potències Individuals): instal·lacions de potència tèrmica total igual a la suma de potències de les instal·lacions individuals d’un edifici. Cal indicar el nombre d’instal·lacions individuals de què es componen les instal·lacions SPI.

(7)   En cas de reforma d’instal·lació existent, s’indicarà el tipus de reforma realitzada.

(8)	Es marcaran les caselles que corresponguin segons si la instal·lació està dins del camp d’aplicació del Decret 352/2004, de 27 de juliol (DOGC 29.07.04) , pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

D’acord amb l’article 2.1 de l’esmentat Decret, el seu àmbit d’aplicació el constitueixen les instal·lacions associades a la possible aparició de legionel·losi que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l’interior o a l’exterior d’edificis d’ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la legionel·losi.

Instal·lacions d’alt risc.

Segons l’article 2.2 del Decret 352/2004, en relació amb les operacions de manteniment, neteja, desinfecció i inspecció, es consideren instal·lacions d’alt risc les següents:

a)	Instal·lacions que afecten l’ambient exterior dels edificis: les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius.

b)	Instal·lacions que afecten l’interior dels edificis: centrals humificadors industrials que generen aerosols.

c)	Sistemes d’aigua sanitària calenta amb acumulador i circuit de retorn.

d)	Instal·lacions termals.

e)	Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs d’alta velocitat o injecció d’aire (balnearis, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d’hidromassatge, tractameents amb raigs a pressió i d’altres).

Instal·lacions de baix risc.

Segons l’article 2.3 en relació amb les operacions de manteniment, neteja, desinfecció i inspecció, es consideren instal·lacions de baix risc:

a)  Humectadors

b)	Fonts ornamentals.

c)	Sistemes urbans de reg per aspersió.

d)	Elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure.

e)	Sistemes d’aigua contra incendis.

f)	Sistemes d’aigua d’instal·lacions interiors d’edificis, no previstos en l’article 2.2.c).

g)	Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.

Notificació preceptiva a l’Ajuntament.

Així mateix, l’article 4, notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius, disposa que en el termini d’un mes des de l’inici de funcionament, les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius han de notificar a l’ajuntament del municipi on estiguin ubicades el nombre i les característiques d’aquestes torres o condensadors, així com les modificacions que afecten el sistema, mitjançant el model de fitxa tècnica que figura a l’annex 1 del Decret.

(9)  Es marcarà aquesta casella si la instal·lació compleix el RITE aprovat pel RD 1027/2007. En aquest cas, s’han de marcar també les caselles “edifici inclòs”  o “edifici exclòs” de l’apartat següent “CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ” (veure nota 12).

(10) Es marcarà aquesta casella si la instal·lació compleix el RITE aprovat pel RD 1751/1998 per haver-se acollit a la disposició transitòria primera del RD 1027/2007 (edificis en construcció o amb llicència d’obres sol·licitada a data de 29.02.2008 ).

(11) Es marcarà aquesta casella, si complint la instal·lació el RITE del RD 1027/2007 (nota 9),  es compleixen les instruccions tècniques IT del RITE.

(12)  Es marcarà aquesta casella, si complint la instal·lació el RITE del RD 1027/2007 (nota 9), s’adopten solucions tècniques alternatives a les establertes per les IT (art. 14b. del RITE). En aquest cas, en la documentació a presentar cal justificar la conformitat del titular, les desviacions concretes respecte a les IT del RITE, i les solucions alternatives adoptades.

(13)	Es marcarà la casella que correspongui segons si l’edifici de nova construcció o de reconversió o rehabilitació de l’existent on hi ha la instal·lació, i en relació al Codi tècnic de l’edificació (CTE) aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març, (BOE de 28.03.2006) , i d’acord amb la Instrucció 2/07 de la Secretaria d’Indústria i Empresa,  està inclòs o exclòs del compliment del CTE o està acollit a la disposició transitòria 2ª, apartat 1 i/o apartat 2 del RD esmentat, i d’acord també amb l’article 2 (camp d’aplicació) del CTE.

(14)	Es marcarà la casella que escaigui segons si la instal·lació està afectada per l’aplicació del Decret 21/2006, de 14 de febrer (DOGC de 16.02.2006), pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, i d’acord amb la Instrucció 2/07 de la Secretaria d’Indústria i Empresa.

(15) Si hi ha instal·lació solar, i per tal de diferenciar-la, s’indicarà la potència tèrmica nominal o equivalent corresponent a la instal·lació solar, d’acord amb el punt 2.2.2 de l’apartat 2 següent.

2. Classificació de les instal·lacions i posada en servei

2.1  No cal presentar a l’Administració cap tipus de documentació per acreditar el compliment reglamentari per a les instal·lacions tèrmiques següents:

- Instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb potència tèrmica nominal P inferior a 5 kW.

- Instal·lacions d’energia solar amb equip d’energia de recolzament de P inferior a 5 kW, o bé, en cas de no existir equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia solar, la potència tèrmica resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats sigui inferior a 5 kW.

- Sistemes solars consistents en un únic element prefabricat.

- Instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària mitjançant escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i termos elèctrics quan la potència tèrmica nominal P de cadascun d’ells o la seva suma sigui igual o inferior a 70 kW.

2.2  La resta d’instal·lacions es classifiquen en les dues classes següents:

2.2.1  Instal·lacions de classe 1

Les instal·lacions de classe 1 es subdivideixen en les dues subclasses següents:

- Subclasse 1.1

La constitueixen aquelles instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb P igual o superior a 5 kW, i inferior a 20 kW en calor o igual o inferior a 12 kW en fred, que no formin part d’una instal·lació d’energia solar com a equip de recolzament.

- Subclasse 1.2

La constitueixen les instal·lacions següents:

- Instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb P igual o superior a 20 kW en calor o superior a 12 kW en fred, i igual o inferior a 70 kW.

- Instal·lacions d’energia solar amb equip d’energia de recolzament de P igual o superior a 5 kW i igual o inferior a 70 kW, o bé, en cas de no existir equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia solar, la potència tèrmica resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats sigui igual o superior a 5 kW i igual o inferior a 70 kW.

2.2.2  Instal·lacions de classe 2

Aquest grup està constituït per les instal·lacions següents:

- Instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb P superior a 70 kW.

- Instal·lacions d’energia solar amb equip d’energia de recolzament de P superior a 70 kW, o bé, en cas de no existir equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia solar, la potència tèrmica resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats sigui superior a 70 kW.

2.3 Quan en un mateix edifici s’instal·lin diversos generadors de calor, de fred o d’ambdós tipus, a efectes de determinar la classe d’instal·lació es considerarà que en l’edifici hi ha una única instal·lació tèrmica, de potència tèrmica nominal suma de les potències tèrmiques nominals de cadascun dels generadors de calor o fred, sense comptar en aquesta suma, si també se n’hi instal·len, les instal·lacions solars.

2.4 Quan en un mateix edifici es realitzin únicament instal·lacions d’energia solar, a efectes de determinar la classe d’instal·lació s’aplicaran els apartats 2.1 i 2.2 anteriors en allò referent a les instal·lacions solars.

3. RITE. Quadre resum de la documentació a presentar

| DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR | TIPUS DE TRÀMIT |
| --- | --- |
|  | NOVA INSTAL·LACIÓ O REFORMA (1) | CANVI TITULAR | BAIXA INSTAL·LACIÓ |
|  | Classe 2 | Classe 1 | Classes 1.2 i 2 | Classes 1.2 i 2 |
|  |  | Subclasse 1.1 | Subclasse 1.2 |  |  |
| Imprès sol·licitud model ITE-1 | X |  |  |  |  |
| Certificat d’instal·lació de classe 1 model ITE-3 |  | X (2) | X |  |  |
| Certificat d’instal·lació d’energia solar de classe 1.2 model ITE-5 |  |  | X |  |  |
| Fotocòpia DNI o NIF titular | X |  |  | X |  |
| Justificació canvi de titular |  |  |  | X |  |
| Croquis d'emplaçament geogràfic de la instal·lació | X |  |  |  |  |
| Projecte tècnic (3) | X |  |  |  |  |
| Certificat d’instal·lació de classe 2 model ITE-2 | X |  |  |  |  |
| GENERADORS DE CALOR (4) | Declaració CE de conformitat d’equips a pressió (RD 769/1999) (5) | X |  |  |  |  |
|  | Certificat de construcció i acta de prova en constructor d’aparells a pressió model AP-1 o model del fabricant (RD 1244/1979) (5) | X |  |  |  |  |
|  | Declaració CE de conformitat dels requisits mínims de rendiment de calderes (RD 275/1995, modificat pel RD 1369/2007) (6) | X |  |  |  |  |
|  | Certificat CE de conformitat d'aparells a gas (RD 1428/1992) (7) | X |  |  |  |  |
|  | Declaració CE de conformitat de màquines (RD 1435/1992 i modificacions) (8) | X |  |  |  |  |
|  | Declaració CE de conformitat de xemeneies modulars metàl·liques a directiva productes construcció (RD 1630/1992, modificat pel RD 1328/1995) (9) | X |  |  |  |  |
| GENERAODRS DE FRED (10) | Declaració CE de conformitat d’equips a pressió (RD 769/1999) (5) | X |  |  |  |  |
|  | Certificat de construcció i acta de prova en constructor d’aparells a pressió model AP-1 o model del fabricant (RD 1244/1979) (5) | X |  |  |  |  |
|  | Certificat d'estanquitat circuits frigorífics model IF-6 (11) | X |  |  |  |  |
|  | Certificat CE de conformitat d'aparells a gas (RD 1428/1992) (7) | X |  |  |  |  |
| Contracte de manteniment | X |  |  | X (12) |  |
| Fotocòpia inscripció instal·lació existent (13) | X |  | X | X |  |
| Sol·licitud de llicència d’obres de l’edifici (14) | X |  | X |  |  |
| Escrit d’acolliment a la DT 2ª del RD 314/2006 (CTE) (15) | X |  | X |  |  |
| Declaració d’inici d’obres de l’edifici (16) | X |  | X |  |  |
| Document de data de visat de projecte d’obres de l’edifici (17) | X |  | X |  |  |
| Escrit de comunicació del desballestament de la instal·lació (18) |  |  |  |  | X |

NOTES AL REQUADRE:

(1) En cas de reforma d’una instal·lació existent, la documentació a presentar farà referència únicament a la part modificada del conjunt de la instal·lació de què forma part.

(2)  El certificat d’instal·lació no cal presentar-lo a una EIC, només cal que l’empresa instal·ladora-mantenidora el lliuri al titular.

(3)  El projecte contindrà la informació indicada en l’article 16 del RITE.

(4)  Només en el cas que hi hagi generadors de calor (calderes o generadors d’aire calent).

(5)  Segons escaigui:

- Equips a pressió i conjunts de categoria I a IV fabricats d’acord amb el RD 769/1999, de 7 de maig, d’aplicació de la Directiva 97/23/CE sobre equips a pressió:

Tot tenint en compte les definicions de l’apartat 2.1 “equips a pressió” i de l’apartat 2.1.5 “conjunts” de l’article 1 del RD 769/1999, cal presentar les declaracions CE de conformitat de tots els equips a pressió o conjunts, incloent les declaracions CE de conformitat dels accessoris de seguretat, accessoris a pressió i canonades. En el cas de que el marcatge CE de l’equip o conjunt ampari també els accessoris i/o canonades esmentats, únicament s’ha de presentar la declaració CE de conformitat de l’equip o conjunt.

- Equips a pressió i conjunts afectats per l’article 3.3 del RD 769/1999:

No cal presentar cap documentació, però l’empresa instal·ladora i, si escau, el tècnic titulat director d’obra es responsabilitzaran de que es compleix el que s’indica en l’article 3.3 esmentat: identificació de l’equip o conjunt, identificació del fabricant o representant legal, i comprovació de que s’han lliurat al titular les instruccions d’utilització.

- Aparells a pressió acollits al RD 1244/1979, de 4 d’abril, que aprova el Reglament d’aparells a pressió:

En lloc de declaració CE de conformitat, cal aportar el certificat de construcció i acta de prova hidràulica de cada aparell model normalitzat AP1 o model del fabricant, i si escau, acta d’inspecció periòdica.En el cas d’equips frigorífics compactes, semicompactes o d’absorció hermètics, acollits al RD 1244/1979, cal tenir en compte que l’empresa instal·ladora és responsable, subsidiàriament al fabricant, de que aquests aparells disposin dels certificats i plaques d’identificació reglamentàries.

(6)  Només en el cas de calderes

(7)  Només en el cas que hagi aparells a gas.

(8)  Només en el cas de generadors d’aire calent alimentats per combustible líquid.

(9)  Només si les xemeneies són modulars metàl·liques

(10)  Només en el cas que hi hagi equips de fred.

(11)  Certificat d’estanquitat dels circuits frigorífics, d’acord amb la ITC MI-IF-010 del Reglament de plantes i instal·lacions frigorífiques (imprès model IF-6).

És obligatori en instal·lacions centralitzades i instal·lacions d’unitats per elements amb circuits frigorífics realitzats en obra. També és obligatori en el cas d’equips compactes, semicompactes o d’absorció hermètica que no disposin de declaració CE de conformitat d’equip a pressió, en el qual cas el certificat d’estanquitat serà emès pel fabricant. També aquí es dóna la responsabilitat subsidiària de l’empresa instal·ladora-mantenidora amb el fabricant, respecte al fet que els equips disposin del corresponent certificat d’estanquitat del fabricant.

No cal presentar el certificat d’estanquitat en el cas d’equips compactes, semicompactes o d’absorció hermètica que disposin de declaració CE de conformitat d’equip a pressió.

(12)  Només cal presentar-lo en cas de classe 2

(13)	En cas de nova instal·lació, no escau.

(14) 	Sol·licitud de llicència d’obres de l’edifici de nova construcció o de reconversió o rehabilitació de l’edifici existent on consti la data de registre d’entrada de l’ajuntament corresponent.

- En relació al RITE: si la instal·lació s’ha acollit a la DT1ª del RD 1027/2007, aquesta data ha de ser anterior a 29.02.2008

- En relació al CTE: si l’edifici està exclòs de l’aplicació del CTE, aquesta data ha de ser anterior a 29.03.2006. Si l’edifici està acollit a la disposició transitòria 2ª, apartat 1 del RD 314/2006, la data ha de ser anterior a 29.09.2006, i si està acollit a l’apartat 2, anterior a 29.03.2007.

Aquest document només s’ha de presentar en aquests  4 casos indicats.

(15)	Escrit de la persona interessada indicant que l’edifici s’ha acollit a la disposició transitòria 2ª, apartat 1 i/o apartat 2 del RD 314/2006. Aquest document només s’ha de presentar en aquest cas.

(16)	Declaració de la persona interesada conforme les obres de l’edifici,

- Han començat abans del 29.02.2008 , en cas d’acollir-se a la DT1ª del RD 1027/2007(RITE)

- Han començat 3 mesos desprès, com a màxim, de la data de concessió de la llicència d’obres, en el cas de que l’edifici s’hagi acollit a la disposició transtòria 2ª apartat 1 i/o apartat 2 del RD 314/2006 (CTE).

Aquest document només s’ha de presentar en aquests 2 casos indicats.

(17)	Document acreditatiu de la data de visat del projecte de construcció de l’edifici nou o de reconversió o rehabilitació de l’edifici existent. Si la data és anterior a 16.08.2006, la instal·lació no està afectada pel Decret 21/2006 d’ecoeficiència energética. Aquest document només s’ha de presentar en aquest cas.

(18)  Escrit de la persona interessada comunicant el desballestament de la instal·lació. En el cas d’instal·lacions de refrigeració, caldrà indicar l’empresa que realitzi el tractament ambiental dels residus generats i la gestora de residus involucrada.